## Slide 1
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能
面向城市治理智能体生成的查询脚本、分析代码和工具调用代码
开展语义解析与合规检测，防止越权访问、隐私泄露和错误决策风险
说明重点：新构建功能的目标、架构、核心能力、检测流程和应用效果
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 1

## Slide 2
一、功能建设背景
城市治理智能体从“生成文本”扩展到“生成并执行代码”，风险边界随之进入程序层。
•
智能体会生成 SQL、Python 分析脚本、报表导出代码、API 调用参数和工具编排逻辑。
•
这些程序片段可能访问人口、事件、交通、企业、地理位置等城市治理敏感数据。
•
传统文本安全检查无法识别代码中的权限绕过、硬编码凭据、敏感字段传播和危险工具调用。
•
因此新建一套以 OpenGrep 为确定性扫描底座、以语义解析为上下文增强的程序合规检测能力。
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 2

## Slide 3
二、检测对象范围
覆盖智能体生成代码在数据获取、分析处理、文书生成和外部工具调用中的主要风险面。
对象类型
典型内容
重点检测风险
查询脚本
SQL、ES 查询、数据接口筛选条件、跨表关联语句
越权查询、敏感字段读取、超范围检索、绕过租户或区域边界
分析代码
Python / JS 数据清洗、聚合、预测、排序、评分代码
隐私字段传播、危险函数、不可解释决策、错误聚合口径
工具调用代码
HTTP 请求、数据库连接、文件导出、消息推送、模型工具参数
硬编码凭据、外联地址、未授权写入、危险文件路径
文书生成逻辑
报告导出、脱敏、模板填充、摘要生成、留痕归档
脱敏失效、身份信息外泄、引用错误数据、审计缺失
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 3

## Slide 4
三、总体架构
OpenGrep 负责可复现规则命中，语义层负责理解调用意图和治理场景。
代码采集层
接收智能体生成的脚本、函数、工具参数、临时代码片段和仓库变更
语义解析层
解析变量、函数、数据源、字段、权限边界、工具调用链和输出去向
OpenGrep 扫描层
加载安全规则、合规规则、城市治理场景规则和密钥识别规则
合规判定层
归并命中、计算风险等级、关联治理风险、生成整改建议
输出闭环
结构化报告、SARIF/JSON、阻断结果、审计留痕、修复建议、复扫结论
架构特点：不替代 OpenGrep，而是在 OpenGrep 之上增加城市治理语义、权限语义和数据合规语义。
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 4

## Slide 5
四、OpenGrep 底座能力
把程序合规检测做成可复现、可审计、可扩展的规则扫描能力。
能力
建设内容
作用
多规则源编排
整合 OpenGrep 官方规则、自定义规则、密钥检测规则和项目规则
扩大覆盖面，兼顾通用安全与城市治理专用场景
代码结构匹配
按语言 AST / 模式匹配识别函数、参数、变量、字面量和调用关系
比纯文本检索更准确，能定位到具体代码结构
风险定位
输出文件、行号、规则 ID、严重度、证据片段
便于开发者快速复现和整改
机器可读输出
生成 JSON / SARIF / Markdown 摘要
可接入 CI、审计系统、工单系统和安全看板
规则持续迭代
根据智能体生成代码的新模式补充规则
让检测能力随业务和模型行为持续进化
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 5

## Slide 6
五、新增语义解析能力
解决单条规则命中无法说明“为何危险、影响哪里、如何修复”的问题。
语义能力
解析内容
用于判断
数据语义
识别字段名、表名、数据源、行政区划、人员身份字段和业务主题
是否触达敏感数据或超范围数据
权限语义
识别租户、角色、区域、只读/写入、审批状态和默认凭据
是否存在越权访问或权限绕过
调用语义
识别 API、数据库、文件、模型工具、消息推送等调用链
数据是否流向不合规工具或外部系统
输出语义
识别日志、缓存、报表、文书、下载文件和序列化结果
敏感数据是否可能在生成物中泄露
决策语义
识别排序、评分、聚类、预测、阈值和自动派单逻辑
是否存在错误口径或不可解释决策风险
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 6

## Slide 7
六、合规规则体系
规则不只看安全漏洞，也看城市治理业务边界和数据使用边界。
规则类别
检测内容
示例判定
凭据与密钥
硬编码 token、password、private key、默认连接密码
禁止凭据进入代码、日志、报告和智能体上下文
数据访问边界
跨区域、跨租户、跨角色查询；缺少 where / scope / tenant 条件
查询范围必须匹配当前任务授权范围
隐私保护
手机号、身份证、住址、轨迹、个人画像等字段流向
生成文书和报表前必须脱敏或最小化使用
危险工具调用
外部 URL、shell、文件写入、数据库写入、批量导出
高风险工具必须显式授权并留痕
决策可靠性
自动评分、自动派单、自动预警、模型结果直接落库
重大治理决策需有人审、可解释和可回滚
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 7

## Slide 8
七、检测工作流
在智能体生成代码后、执行代码前完成合规检查和风险阻断。
1. 生成代码
智能体产生脚本、工具调用或仓库补丁
2. 代码归一化
补全上下文、识别语言和入口点
3. OpenGrep 扫描
执行规则集并输出命中证据
4. 语义归并
合并重复命中并还原调用链
5. 合规判定
分级、阻断、告警或放行
6. 整改闭环
生成报告、修复建议、工单、复扫记录和审计证据
执行策略：P0 风险阻断执行；P1 风险要求整改后复扫；P2 风险进入审计或规则优化队列。
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 8

## Slide 9
八、功能输出物
面向开发、安全、审计和业务治理四类角色提供不同粒度的结果。
输出物
内容
使用对象
检测报告
问题清单、规则来源、代码位置、风险解释、整改建议
安全人员、项目负责人、业务负责人
结构化结果
JSON / SARIF：规则 ID、严重度、文件、行号、证据和状态
CI/CD、代码平台、安全看板
风险矩阵
按越权访问、隐私泄露、错误决策、审计缺失分类
城市治理业务管理者
阻断结论
通过、告警、需人工确认、禁止执行
智能体运行时、发布流程
复扫记录
修复前后对比、剩余风险、放行依据
审计与合规留痕
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 9

## Slide 10
九、已完成的建设任务
本阶段完成的是一套可运行、可解释、可扩展的程序合规检测功能框架。
建设任务
完成内容
直接效果
OpenGrep 调用封装
统一扫描入口、规则加载、输出解析、结果归并
将代码合规检测纳入自动化流程
城市治理规则扩展
围绕凭据、数据边界、隐私字段、危险工具、决策逻辑建立规则分类
让通用代码扫描具备治理业务语义
语义解析增强
分析变量、函数、数据源、字段、工具调用链和输出去向
把规则命中转化为可理解的风险链
风险分级机制
形成 P0/P1/P2 分级和阻断、整改、审计策略
让检测结果可执行，而不是只停留在提示
报告与留痕
生成面向人员阅读和机器集成的结果
支持审计、复扫、工单流转和长期规则优化
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 10

## Slide 11
十、应用效果
把智能体生成代码从“生成后直接执行”变为“生成后先合规验证”。
效果方向
具体效果
防止越权访问
识别跨区域、跨租户、默认凭据、数据库直连和未经授权的外部 API 调用。
防止隐私泄露
识别个人敏感字段在日志、缓存、报表、文书和工具调用参数中的传播。
降低错误决策风险
发现未经校验的数据源、错误聚合口径、自动派单/评分等高风险决策逻辑。
提升审计能力
保留规则命中、代码位置、风险解释、处置状态和复扫记录。
提升工程效率
让开发、安全、业务三方围绕同一份结构化结果协同整改。
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 11

## Slide 12
十一、落地方式与后续扩展
•
在智能体代码执行前接入检测，默认对高风险工具调用和数据导出代码进行强制扫描。
•
在代码仓库和 CI 流程中接入 SARIF / JSON 结果，形成提交前检查和发布前阻断。
•
按城市治理数据目录、岗位权限、业务事项清单持续扩展 OpenGrep 规则。
•
将误报处置、人工确认、修复复扫沉淀为审计证据和规则优化样本。
总结：新功能以 OpenGrep 为可复现检测底座，以语义解析补足业务上下文，以合规策略完成风险判定，最终让城市治理智能体生成的程序代码可检查、可解释、可阻断、可追溯。
基于 OpenGrep 的智能体程序合规性检测功能 | 12